## Slide 1
机器人开源技术联合实验室研究内容汇报

## Slide 2
一、自主硬件研发
硬件平台研发
二、软件技术研发
仿真环境
三、机器人社区建设
四、机器人平台、器件调研与购置
驱动软件支持
已知地图路径规划与导航
未知环境SLAM
目标
机器人平台
机器人器件
人脸识别
语音识别
布局
现状
运动控制系统
基础研究
汇报内容

## Slide 3
一、自主硬件研发
硬件平台研发
二、软件技术研发
仿真环境
三、机器人社区建设
四、机器人平台、器件调研与购置
驱动软件支持
已知地图路径规划与导航
未知环境SLAM
目标
机器人平台
机器人器件
人脸识别
语音识别
布局
现状
运动控制系统
基础研究
汇报内容

## Slide 4
硬件平台研发
深度Camera 平板支架
移动底盘
伺服电机驱动板
57伺服电机
行星减速器
升降装置

## Slide 5
硬件平台研发
3D模型图
实际效果图

## Slide 6
运动控制系统
速
度
反
馈
给定速度
速度计算
速度PID
电流PID
PWM控制
BLDCM
位置检测
电流检测
电流反馈
速度闭环控制系统

## Slide 7
运动控制系统
指定位置
速
度
反
馈
速度计算
速度PID
电流PID
PWM控制
BLDCM
位置检测
电流检测
电流反馈
位置闭环控制系统
位置计算
位置PID
位置
反
馈

## Slide 8
新版机器人平台
对比项 | 升级前 | 升级后
云台 | 安装在升降装置上，高度由升降装置调整 | 云台高度不可调整
平板 | 安装在可升降的云台上 | 固连在升降装置顶部，高度不可改变
深度摄像头 | 安装在可升降的云台上 | 固连在升降装置顶部，平板的上面，高度不可改变
机械臂 | 无 | 安装在升降装置上，高度有升降装置调整
底盘 | 单层空间，放置计算机设备空间有限 | 双层空间，扩大了放置其他设备的空间
升降装置 | 云台上升，总高度增加 | 云台总高度保持不变，机械臂可升降

## Slide 9
驱动软件支持
添加传感器
校准超声测距模块
添加激光雷达
驱动软件开发
重算IMU惯性单元数据
完善控制指令
添加ASUS深度摄像头
解码多元数据
传感器数据预处理
实时预估机器人运动轨迹
添加显示平板

## Slide 10
驱动软件支持
ROS机器人社区
xbot机器人主页

## Slide 11
驱动软件支持
Github源码开源
驱动程序使用教程

## Slide 12
一、自主硬件研发
硬件平台研发
二、软件技术研发
仿真环境
三、机器人社区建设
四、机器人平台、器件调研与购置
驱动软件支持
已知地图路径规划与导航
未知环境SLAM
目标
机器人平台
机器人器件
人脸识别
语音识别
布局
现状
运动控制系统
基础研究
汇报内容

## Slide 13
基础研究—机器人动力学轨迹解算

## Slide 14
传感器类型 | 指标名称 | 指标数据 | 误差
编码器 | 编码率 | 8000码/转码/转 | 
超声测距 | 测距范围 | 10~50cm | 1cm
 | 盲区范围 | <10cm | 
红外测距 | 测距范围 | 0.05~0.45m | 1cm
IMU | 角度范围 | 0~360 | 
 | 缺陷 | 数据跳变 | 
RPLidar | 测距角度 | 0~360 | 
 | 测距范围 | 6m | 5cm
 | 转动频率 | 5.5Hz | 
 | 扫描频率 | 2000Hz | 
 | 盲区 | <0.15m | 
ASUS | 测距范围 | 0.8~3.5m | 5cm
 | 盲区 | <0.8m | 
 | 水平角度 | 45 | 
 | 竖直角度 | 57.5 | 
基础研究—Xbot激光测距、视觉传感器

## Slide 15
ASUS data
数据压缩
限定扫描距离
激光雷达数据
获取可信区域数据
Data Fusion
发布到导航算法
基础研究—多传感器数据融合技术

## Slide 16
性能指标 | 3D扫描范围（deg） |  |  | 2D扫描角度（deg） | 扫描频率（Hz） | 扫描距离（m） |  | 悬空物体感知 | 人体检测 | 玻璃影响 | 定位影响
 | H | V | D |  |  | min | max |  |  |  | 
融合前 | 58 | 0 | 0 | 58 | 6.8 | 0.8 | 3.0 | 无 | 无 | 无法测距玻璃 | 单个平面
融合后 | 240 | 45 | 70 | 240 | 33 | 0.15 | 6.0 | 有 | 可扫描轮廓 | 无法测距玻璃 | 整个前方轮廓
基础研究—多传感器数据融合技术

## Slide 17
仿真环境

## Slide 18
预制路径：设置好路径点，系统自动规划并保存
路径规划算法:JPS算法，规划速度大大提升
JPS算法 VS Dijkstra算法
移动障碍
固定障碍
路径规划避障
安全控制暂停
已知地图路径规划与导航

## Slide 19
平滑运动：设定加速度、速度上限
位置修复：0.5HZ更新自身位置
定位算法：AMCL（蒙特卡洛定位）
路径规划：JMP
SLAM导航
预制路径
路径规划
平滑运动
定位算法
位置修复
安全控制
已知地图路径规划与导航

## Slide 20
已知地图路径规划与导航

## Slide 21
未知环境同步定位与地图构建（SLAM）

## Slide 22
效果对比
比较项 | 已知地图路径规划与导航 | 未知环境SLAM
地图需求 | 需要预先建图 | 无需预先建图
启动点 | 固定启动点，需人为定位 | 任意位置启动
局部运动规划 | 无 | DWA算法，可实现动态避障
全局路径规划 | JSP算法 | A*算法
自动定位 | AMCL算法 | AMCL算法
运动控制平滑 | 无 | 路径平滑，运动流畅
动态地图 | 无 | 地图随机器人运动动态更新

## Slide 23
性能对标
性能 机器人 | 软件所Xbot | ZEUS
移动速度（m/s） | 0.01~2 | 0.3，0.4，0.5
障碍物检测 | 正前方三维检测 | 固定高度平面
自主建图定位与导航 | 有 | 有
未知环境探索 | 正在开发 | 有
续航时间（h） | >8 | 2~3
可升降平台 | 有 | 无
二次开发 | 可扩展性好，可外接传感器或加入自定义功能 | 较为封闭，数据不可获得
固定路线运行模式 | 有 | 无

## Slide 24
骨骼检测技术
功能
数据
驱动
硬件
Asus XTion Camera
OpenNI2
/rgb
颜色信息
/depth
深度信息
/points
点云信息
NiTE2
/joint pos
关节信息
关节检测
人体跟踪
动作识别

## Slide 25
人脸识别
与腾讯优图深度合作，将人脸识别技术应用于xbot机器人。
机器人识别用户的人脸，判断用户是否注册和身份，并执行相应的流程。
在软件博物馆场景中，识别用户身份，播放相应的讲解词。
人脸分析
人脸检测
性别识别
表情识别
年龄估值
五官定位
活体检测
关键点追踪
新客户
VIP
普通客户
引导新用户注册
特色产品/服务介绍
新产品/服务推广
进入普通客户服务通道
直接进入VIP服务通道

## Slide 26
语音识别
与腾讯优图深度合作，腾讯提供语音识别相关技术。
语音识别
声纹识别
原音识别
原音消除
语音识别与验证

## Slide 27
项目目标：
研发具备在室内场景进行自主巡航， 人性化移动能力的签到/迎宾机器人（人脸识别+语音识别+Xbot）
关键技术：
人脸识别
语音识别
机器人避障和路径规划
移动机器人SLAM与自主导航
机器人主动人脸识别项目

## Slide 28
项目技术方案
STM32嵌入式速感机器人底盘
ARM Android
人脸识别
语音感知
触控交互
表情系统
ARM TK1
ROS
Ubuntu Linux
激光雷达
超声红外
惯性器件
码盘
应用层
控制规划层
运动执行层
软件层
硬件层
服务机器人项目应用层技术由腾讯优图云端提供支持，实现人脸识别、语音识别与交互等功能。
机器人控制层和运动执行层由中科院软件所开发。控制规划层包括机器人的底盘驱动控制、同步定位与地图构建（SLAM）、路径规划、自动避障、人性化移动、安全运动保障等功能。
Internet
串口

## Slide 29
机器人主动人脸识别
固定位置
传统人脸识别场景
机器人主动人脸识别场景

## Slide 30
基于腾讯人脸识别的机器人个性化服务
新客户
VIP
普通客户
引导新用户注册
特色产品/服务介绍
新产品/服务推广
进入普通客户服务通道
直接进入VIP服务通道
腾讯人脸识别

## Slide 31
家庭
医院
商场
酒店
银行
多场景个性化定制

## Slide 32
酒店场景迎宾机器人
休息区
过道
入口
酒店前台
客房
客房
迎宾机器人
客户
客户人脸识别
新客户
普通客户
VIP
无预定
有预定

## Slide 33
一、自主硬件研发
硬件平台研发
二、软件技术研发
仿真环境
三、机器人社区建设
四、机器人平台、器件调研与购置
驱动软件支持
已知地图路径规划与导航
未知环境SLAM
目标
机器人平台
机器人器件
人脸识别
语音识别
布局
现状
运动控制系统
基础研究
汇报内容

## Slide 34
社区建设—目标
  在16个月内成为国内最具规模和影响力的机器人系统教学社区
  将Xbot的开源代码回馈上游(upstream)社区
  成为ROS社区的活跃维护者(maintainers)
  在国内高校及中学推动机器人的教育

## Slide 35
社区建设—布局
  以xbot作为教学平台，提供完善学习支持
    低成本多功能；基于ROS教育资源丰富
  以慕课教育作主要推广教学形式
    可支持数万人同时学习
    在全国高校招募和培训ROS校园助教（实习生）
  完善基础设施，降低国内机器人教育成本
    Xbot更新源维护及上游更新源镜像
    持续构建及测试（CI + Regression Testing）
    借助软件所大数据平台，支持大规模bag数据存储

## Slide 36
社区建设—现状
  全职ROS技术人员四名，实习生八名
    以实习生形式招募和培养中文社区活跃贡献者
    到2018年底培养50名活跃贡献者
  拥抱开源，所有代码已同步在github
    https://github.com/xbotgroup
    包含底盘驱动、运动规划、UI交互、人脸识别

## Slide 37
一、自主硬件研发
硬件平台研发
二、软件技术研发
仿真环境
三、机器人社区建设
四、机器人平台、器件调研与购置
驱动软件支持
已知地图路径规划与导航
未知环境SLAM
目标
机器人平台
机器人器件
人脸识别
语音识别
布局
现状
运动控制系统
基础研究
汇报内容

## Slide 38
机器人平台—思岚科技ZEUS

## Slide 39
机器人平台— Turtlebot
Willow Garage设计的一款的机器人开发平台。
优点：价格低廉 功能丰富 社区强大
缺点：机身太轻 塑料外壳 载重较小
Turtlebot with coffee machine

## Slide 40
机器人平台—进化者小胖
小胖机器人是一款以家庭陪护、儿童教育为主打功能的服务型机器人。
优点：集成度高(pad、投影仪、净化器、充电桩)
软件丰富(语音、视频、教育、体感、导航)
形象可爱，受小孩喜爱
缺点：交互体验不好 无法二次开发

## Slide 41
41
一款定位于远程操控以及在线视频用途的室内移动机器人。
优点：远程视频和控制
缺点：控制系统完全闭源，不适合二次开发
机器人平台— Double

## Slide 42
42
国产仿Double的自平衡机器人
优点：远程视频和控制
缺点：控制系统完全闭源，不适合二次开发
机器人平台— RoboMing

## Slide 43
Intel机器人
行为感知
目标跟踪
人体身份验证
SLAM
人机对话
机器人平台— Intel机器人

## Slide 44
机器人平台—一维弦 MoRo机器人
MoRo是一维弦研发的机器人助手，在移动底盘之上安装了六自由度机械臂，具有很高的灵活度。
优点：灵巧手功能强大，精度较高，运动灵活

## Slide 45
机器人器件—梅卡曼德 Mech Vision视觉分拣方案
Mech Vision是梅卡曼德开发的视觉分拣软件方案，提供包括传感器、算法、编程软件在内的完整解决方案，对典型物体进行分拣。
优点：速度快 精度高 价格较低
内置路径规划、运动避障

## Slide 46
机器人器件—PerceptIn 视觉惯性模块
PerceptIn Visual Inertia Module是一款视觉惯导模块，它由双目摄像头和6轴IMU组成，主要用于SLAM场景。
优点：视觉与IMU融合 精度高(官方称建图误差<1%)
实时性好(最高可达200fps)
集成特征检测、目标跟踪、三维构图功能

## Slide 47
机器人器件—UFactoryUarm机械臂
Uarm是Ufactory公司开发的一款桌面级的机械臂，具有4自由度，轻便小巧，适合装配在机器人上。
优点：完全开源 软件支持多 易于开发
配件丰富(夹子、气泵吸盘、3D打印)
精度较高(5mm) 价格低廉(2200元)

## Slide 48
请各位领导、专家批评指正。